# Text boxes

DlEMOLAN  ALKALlCKÝ

čistenie a dezinfekcia technologických zariadení

Zásaditý čistiaci a dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru určený na sanitáciu potrubných systémov, potravinárskych CÍP technológií, dojacích zariadení, mliečnych tankov. Odstraňuje organické nečistoty - tuk a bielkoviny.

ZLOŽENIE:

Hydroxid draselný, hydroxid sodný, chlórňan sodný, polyfosfát, pomocné látky, demi voda.

VLASTNOSTI:

● nepenivý, číra, mierne nažltlá tekutina

● má baktericídny a fungicídny účinok

● pH 1 % roztoku min. 12 , hustota min. 1,18 g/cm3

● obsah aktívneho chlóru min. 3%

SPÔSOB POUŽITIA:

1.Oplach vlažnou vodou na odstránenie hrubých nečistôt z technologického zariadenia.

2. Vlastná sanitácia (čistenie a dezinfekcia) 0,5% roztokom, cirkulácia pri teplote 40-60°C  v trvaní 15-20 min.

3. Dôkladný oplach studenou pitnou vodou.

DOLEŽÍTE !  PRÍPRAVKY SA NESMÚ MIEŠAŤ !

ODPORÚČANIE:

V prvovýrobe mlieka používať po každom dojení striedavo DIEMOLAN alkalický (ráno) a PEROXID aktiv (večer),hlavne v oblastiach so zvýšenou tvrdosťou vody !

EKOLOGICKÉ  POĽNOHOSPODÁRSTVO:

Prípravok DIEMOLAN ALKALICKÝ a PEROXID AKTIV  sú schválený na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s ustanovením Nariadenia Rady (EHS) č.2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

BALENIE:		       	  23 kg , 33 kg, 220 kg plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  6 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko