# Text boxes

PEROXID AKTIV

čistenie a dezinfekcia technologických zariadení

Kyslý čistiaci a dezinfekčný prípravok na báze aktívneho kyslíka určený na sanitáciu potrubných systémov, potravinárskych CÍP technológií, dojacích zariadení, mliečnych tankov, zariadení s automatickým dávkovaním. Odstraňuje mliečny a vodný kameň, prípadne iné minerálne usadeniny.

VLASTNOSTI:

● číra tekutina

● pH 1 % roztoku max. 2,0, hustota min. 1,15 g/cm3

● obsah peroxidu vodíka min. 3 %

ZLOŽENIE:

Kyselina fosforečná, kyselín sírová, peroxid vodíka, kyselina peroxyctová, aditívne látky, demi voda.

SPÔSOB POUŽITIA:

1.    Oplach vlažnou vodou na odstránenie hrubých nečistôt z technologického zariadenia.

2.   Vlastná sanitácia (čistenie a dezinfekcia) 0,5% roztokom, cirkulácia pri teplote 40-60°C v trvaní 15-20 min.

3.   Dôkladný oplach studenou pitnou vodou.

ODPORÚČANIE:

V prvovýrobe mlieka používať po každom dojení striedavo DIEMOLAN alkalický (ráno) a PEROXID aktiv (večer),hlavne v oblastiach so zvýšenou tvrdosťou vody !

Prípravok DIEMOLAN ALKALICKÝ a PEROXID AKTIV  sú schválený na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s ustanovením Nariadenia Rady (EHS) č.2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

EKOLOGICKÉ  POĽNOHOSPODÁRSTVO:

Prípravok PEROXID AKTIV je schválený na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s ustanovením Nariadenia Rady (EHS) č.2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

BALENIE:		       	  23 kg , 33 kg, 220 kg plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  6 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko