# Text boxes

DIEMOLIT KYSLÝ

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre technologické zariadenia, potrubné systémy, dojace zariadenia, ml. cisterny, tanky. Odstraňuje mliečny a vodný kameň.

Vlastnosti:

vhodný pre všetky typy automatického čistenia, nepenivý

neobsahuje chlór, má baktericídny a fungicíny účinok

dobrý čistiaci účinok proti anorganickým usadeninám (mliečny a vodný kameň)

Zloženie:
Anorganické kyseliny, protipenivý prípravok, kvartérne amiónové soli.
Spôsob použitia:
Technologické zariadenia hneď po použití opláchnuť vlažnou vodou, aby nezaschli zvyšky mlieka čistenie a dezinfekcia 0,5 - 1% roztokom Diemolitu kyslého (0,5 - 1l na 100l roztoku), teplota 40 - 50 °C, cirkulácia 15 - 20 min, dôkladný oplach pitnou vodou. Metóda skúšania
Skúšobná metóda zodpovedá suspenzným testom na udelenie DLG atestu pre čistiace a dezinfekčné prípravky pre mliekarstvo.
Výsledok:
Mikrobicidný účinok Diemolitu alkalického podľa DLG suspenzného testu

| Testovaný mikroorganizmus | Konc. (%) | K. | čas pôsobenia pri 40°C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 min. | 2,5 min. | 5 min. | 10 min. | 25 min. |
| Klebsiella aerogenes | 0,5 | + | +++ | +^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ |
| Pseudomonas florescens | 0,5 | + | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ |
| Staphylococcus aureus | 0,5 | + | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ |
| Entercoccus faecalis | 0,5 | + | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ | ^^^ |

^ inaktivácia, žiaden rast
+ žiadna inaktivácia, rast po dobe pôsobenia 
Hodnotenie:
Prípravok vyhovuje podmienkam a bol mu udelený atest DLG pre nemecký mliekarenský priemysel.
Hodnotenie Ústavu štátnej kontroly vet. Liečiv a bioprepatárov Nitra:
Výrobok vyhovuje svojimi vlastnosťami a dez. Účinkom pre použitie v potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve a bol mu na základe výsledkov udelený certifikát
BALENIE:			16,5 kg, 33 kg, 150 kg
DOBA POUŽITEĽNOSTI:	12 mesiacov od dátumu výroby
VÝROBCA / DISTRIBÚCIA:  DIEMER, s.r.o. Trenčín

BALENIE:		       	  10 L , 30 L  plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko