# Text boxes

Automat na surové kravské mlieko  - BRUNIMAT KS 650

Automat na surové kravské mlieko spája v sebe chladenie, nádobu na mlieko, miešanie a dávkovanie mlieka v jednom kompaktnom celku priamo na družstve, alebo v predajni. Nádoba na mlieko má objem  od 50 l do 2x200 l. Všetky vnútorné súčiastky automatu sú z nerezu. Dávkovač na mlieko sa automaticky uzatvára. Automat funguje na mince, alebo žetóny. Plnenie môže byť prerušené a umožňuje výmenu nádoby na plnenie. O celom procese plnenia je zákazník informovaný prostredníctvom displeja. Zabudovaný prietokomer umožňuje veľmi presné dávkovanie mlieka.

Všetky časti, ktorými prechádza mlieko sú chladené a systém čistenia prebieha automaticky po stlačení gombíka, spotreba roztoku na jedno čistenie je 5 l (DIEMER AUTOMAT alkalický, kyslý, 0,5 - 1,0 % koncentrácia). Automat môžete uviesť do prevádzky aj sami, treba len pripojenie na 220 V, príkon automatu je 350 W. Mlieko musí ísť do automatu vychladené. Teplota mlieka v automate sa udržuje v rozpätí  2 – 4°C. Cenu za 1 l mlieka je možné nastaviť a kedykoľvek zmeniť.

Automat môže byť umiestnený vonku, má zabudované termostatické vyhrievanie, ktoré ho chráni pred mrazom.

Rozmery automatu:

Šírka 740 mm, hĺbka 830 mm, výška 2010 mm

Testovaný podľa EU noriem.