# Text boxes

BIOCLEAN DL 8/91

Kombinovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na báze kvartérnych amóniových solí s baktericídnym a fungicídnym účinkom určený na povrchovú dezinfekciu.

VLASTNOSTI:

BIOCLEAN DL 8/91 je bezfarebná kvapalina, bez zápachu, nemá korozívne účinky na kovy, neleptá gumu, neobsahuje formaldehyd ani chlór, je plne biologicky odbúrateľný, zriedený nepôsobí dráždivo na kožu, je penivý, používa sa na ručné a strojové čistenie a dezinfekciu.

ÚČINOK:

• baktericídny (E.coll, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis)

• vírusinaktivačný (vírus hepatitídy typu B, vírus HIV)

• fungicídny účinok ( Aspergillus niger, Candida albicans, Geotrichum candidum, Scopulariopsis brevicaulis)

POUŽITIE:

Dezinfekcia technologických zariadení, výrobníkov, chladiarenských priestorov, dopravných pásov a výrobných priestorov v potravinárskych prevádzkach. Je vhodný aj pre dezinfekciu dopravných prostriedkov, na prepravu potravín, dezinfekciu technologických zariadení na bitúnkoch a ďalších prevádzkach na spracovanie mäsa, rýb a vajec. Určený je aj na dezinfekciu priestorov so zvýšeným  rizikom infekcie

(nemocnice, laboratóriá, sanatóriá, stravovacie zariadenia, kúpele, hotely).

EKOLOGICKÉ  POĽNOHOSPODÁRSTVO:

Prípravok BIOCLEAN DL 8/91  je schválený na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení v ekologickom poľnohospodárstve v súlade s ustanovením Nariadenia Rady (EHS) č.2092/1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

NÁVOD NA POUŽITIE:

● POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

Zariadenie dôkladne očistíme od hrubých nečistôt ručne, alebo strojovo.

Oplach vodou, pokiaľ zariadenie prichádza priamo do styku s potravinami

Dezinfekcia prebieha podľa nasledovnej tabuľky :

| ÚČINOK | KONCENTRÁCIA BEZ BIELKOVINOVEJ ZÁŤAŽE | KONCENTRÁCIA S BIELKOVINOVOU ZÁŤAŽOU | ČAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Baktericídny | 1,5% | 3,0% | 30 min |
| Baktericídny | 1,0% | 2,5% | 60 min |
| Fungicídny | 0,25% | 0,75% | 30 min |
| Fungicídny | 0,125% | 0,5% | 60 min |

● POUŽITIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIA (priestory so zvýšeným rizikom infekcie )

| KONCENTRÁCIA | ČAS |
| --- | --- |
| 4% | 60 min |
| 3% | 120 min |
| 2% | 360 min |

BALENIE:		       	  5 kg , 10 kg, 30 kg

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	 12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		 chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:         DIEMER s.r.o., Istebnícka 195, Trenčín