# Text boxes

SUPER X

silne penivý alkalický prípravok

VLASTNOSTI:

Silne penivý alkalický prípravok určený na čistenie  v potravinárskych podnikoch.

Obsahuje komponenty zachytávajúce penu a inhibítory chrániace kov.

Účinne odstraňuje pripálené bielkoviny, tuky na plochách nádob a zariadení z ušľachtilých ocelí.

Nepoužívať na pozinkovaný, hliníkový materiál a zariadenia z hliníku !!!

ZLOŽENIE:

• neionové peniace tenzidy s dobrými krycími schopnosťami

• hydroxid draselný

POUŽITIE:

• varné zariadenia

• udiarne

• rúry na pečenie, výklopné pekáče

• plničky

• grilovacie prístroje

• fritézy

• silne zamastené podlahy, chodby

SPÔSOB POUŽITIA:

• koncentrácia 1-5 %

• riediť v studenej alebo teplej vode teplota vody nesmie prekročiť 50 °C

• používa sa ručne, mechanicky alebo vysokotlakovými  strojmi

• čistiaci roztok sa nastrieka alebo napení na plochu nádoby, steny, zariadenia, podlahy

• roztok alebo pena sa nechá pôsobiť 15-20 min. a potom sa mechanicky alebo strojom čistí

• dôkladne opláchnuť vodou

Nepoužívať na pozinkovaný, hliníkový materiál a zariadenia z hliníku !!!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

R35  Spôsobuje silné popáleniny/ poleptanie

R36  Dráždi oči

S2    Uchovávajte mimo dosahu detí

S26  V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď  ich vymyť  s veľkým

množstvom vody a  vyhľadať  lekársku  pomoc

S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči / tvár

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE: 		chrániť pred mrazom !

BALENIE: 			6 kg, 12 kg, 34 kg

VÝROBCA / DISTRIBÚCIA:  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko